## Slide 1: Eigenschaften von Rennbooten
1

## Slide 2
Agenda
Honigwaben-Sandwichstruktur
Minimalgewicht von FISA Regattabooten
Mannschaftsgewicht
2

## Slide 3
Honigwaben- Sandwichstruktur
Carbon
Kevlar oder Carbon
Kevlar oder Carbon

## Slide 4
Minimalgewicht von FISA Regattabooten
Mit Original-Auslegern, Rollsitzen, Stemmbrettern, Schuhen und Lautsprechern: Maximalgewicht = Minimalgewicht
4
Typ | Gewicht | Gewicht/Person | Cox
Einer | 14 kg | 14.0 kg | 
Zweier (2x, 2-) | 27 kg | 13.5 kg | 
Vierer (4-) | 50 kg | 12.5 kg | 
Vierer (4x) | 52 kg | 13.0 kg | 
Achter (8+) | 96 kg | 12.0 kg | 55 kg

## Slide 5
Mannschaftsgewicht Azzurro: 80 kg
5
 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
45 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75
50 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50
55 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25
60 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00
65 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | -0.25
70 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | -0.25 | -0.50
75 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75
80 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00
85 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25
90 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50
95 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75
100 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00
Verschiebung der Wasserlinie in cm (Archimedes: G [kg] = V [dm3] = A x H)
L = 9.6 m, B =36.2 cm, A = L x B = 3.48 m2

## Slide 6
Mannschaftsgewicht Paso Doble: 60 kg
6
 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
45 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25
50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50
55 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75
60 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00
65 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 | -2.25
70 | 0.25 | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 | -2.25 | -2.50
75 | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 | -2.25 | -2.50 | -2.75
80 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 | -2.25 | -2.50 | -2.75 | -3.00
85 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 | -2.25 | -2.50 | -2.75 | -3.00 | -3.25
90 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 | -2.25 | -2.50 | -2.75 | -3.00 | -3.25 | -3.50
95 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 | -2.25 | -2.50 | -2.75 | -3.00 | -3.25 | -3.50 | -3.75
100 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 | -2.25 | -2.50 | -2.75 | -3.00 | -3.25 | -3.50 | -3.75 | -4.00
Verschiebung der Wasserlinie in cm (Archimedes: G [kg] = V [dm3] = A x H)
L = 9.0 m, B =33.5 cm, A = L x B = 3.02 m2